Инструкция по установке ходового тента на лодку

Казанка-5М7 «Премиум»

Для установки тента Вам потребуется:

-Дрель или шуруповерт.

-Сверло - 3.2мм (при креплении тента кнопками); 4мм (при креплении кнехты или завертки).

-Заклепочник.

-Кусачки или ножницы (при креплении тента кнехтами).

-Пробойник диаметром от 7мм до 10мм (при креплении тента кнехтами).

- Установите кронштейн крепления дуг к корпусу лодки, на расстоянии 149 см (по

центру кронштейна) от корпуса лодки с задней стороны (см. рис 1)

- Закрепите дуги на установленных кронштейнах.

- Закрепите тент на дугах с помощью расположенных с внутренней стороны карманов.

- Поднимите дуги в вертикальное положение.

- Застегните все молнии тента и симметрично расположите его на дугах.

- Перед тем как начать закреплять тент, расправьте его, накинув переднюю часть тента на рамку стекла, заднюю на корму и боковины на борта лодки. Это необходимо для того, чтобы правильно произвести предварительную (примерную) разметку креплений тента.

- Установку тента начинайте с рамки стекла! Установите крепеж на рамке, отступив от центра 15 см в одну и другую сторону (вариант крепления — завертки), либо по настроченным усилениям на тенте (вариант крепления — кнехты). См. примечание.

- Далее необходимо закрепить тент на корме! Натяните тент так, чтобы лобовая часть, крыша и задняя часть тента не провисали и имели необходимую натяжку.

Установите элементы крепления тента, по 1-2 шт справа и слева от заднего клапана и 2 шт непосредственно на самом клапане.

- После этого необходимо прикрепить боковины тента! Сначала установив элементы крепления тента рядом с местом установки дуг (см. рис 1), предварительно задав боковине необходимую натяжку. Далее устанавливаются остальные элементы крепления, и в процессе их установки корректируется натяжка боковин тента.

Важно!

Натяжку боковин тента необходимо производить равномерно, чтоб не перетянуть тент в одну из сторон.

Примечание:  На рамку «Премиум» элементы крепления тента устанавливаются согласно рис. 2.

В верхней части профиля из которого изготовлены рамки остекления «Премиум», есть полость. При сверлении профиля, для установки элементов крепления тента, важно сверлить именно в этом месте. Попадание сверла в остекление приведет к его разрушению.